## Slide 1: Динамічне оперативне керування гнучкою виробничою системою в умовах невизначеності
Дьяков Сергій Олександрович
Науковий керівник:
Ямпольський Леонід Стефанович

## Slide 2: МЕТА РОБОТИ
підвищення ефективності роботи гнучкої виробничої системи шляхом збільшення рівня автоматизації процесів налаштування та функціонування складових системи оперативного управління.

## Slide 3: ЗАДАЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ
На основі структурно-функціонального аналізу роботи СОУ ГВС створити формалізовану модель процесу динамічного оперативного керування та синтезувати структуру системи динамічного оперативного керування (СДОК).
Створити класифікатор вирішальних динамічних показників СОУ.
Дослідити ГВС щодо можливих типів невизначених ситуацій, які можуть виникати у процесі функціонування.
Визначити логічну послідовність здійснення процесу вибору раціональних значень із класифікатора ВДП, за яких можливе адекватне обслуговування вимог та обмежень ГВС.
Синтезувати узагальнену концептуальну модель СОУ на основі створеної логічної послідовності налаштування вирішальних динамічних показників.
Обґрунтувати вибір методів прийняття рішень щодо визначення раціональних значень ВДП СОУ у процесі ДОК.
Розробити підхід до автоматизації процесу ДОК на основі обраних методів прийняття рішень в умовах невизначеності.
Створити алгоритмічне та програмне забезпечення СДОК на основі розробленого підходу у вигляді системи підтримки прийняття рішень (СППР).
Провести експериментальні дослідження та порівняти за обраними критеріями ефективності результати роботи СДОК для ГВС з різними значеннями показників.

## Slide 4: НАУКОВА НОВИЗНА
Вперше запропоновано використовувати класифікатор показників системи оперативного управління, які безпосередньо впливають на керування ГВС в умовах невизначеності, як основне джерело знань при автоматизації інтелектуалізованого процесу налаштування їх значень;
Вперше розроблено мультиагентний підхід до автоматизації процесу вибору значень показників системи оперативного управління гнучкою виробничою системою на основі нечіткої метаідентифікації;
Вдосконалено мультиагентний метод оперативної диспетчеризації ГВС шляхом використання системи нечіткого виведення на основі бази правил, що переважає існуючий підхід на основі міжагентної комунікації за часом визначення пріоритету обрання транспортними модулями завдання на обслуговування.

## Slide 5: Ієрархія рівнів та задач керування ГВС
Адміністративний
Стратегічний
Тактичний
Виконавчий
Економічне управління;
Техніко-економічне планування;
Оперативне планування;
Організаційне управління;
Оперативна диспетчеризація;
Технологічне управління;
Управління обладнанням;
Локальне управління.
Вирішальні динамічні показники (ВДП) СОУ – такі показники, що безпосередньо впливають на здійснення процесу оперативного управління виробництвом в реальному часі в умовах невизначеності.
Динамічне оперативне керування (ДОК) ГВС – це процес налаштування на етапах підготовки та функціонування гнучкої виробничої системи таких значень вирішальних динамічних показників, що здатні задовольнити поточні вимоги та обмеження ГВС (ВО ГВС).

## Slide 6: Структурно-функціональний аналіз системи оперативного управління ГВС
Основні функції системи оперативного управління ГВС в умовах невизначеності:
  – функція оперативного планування;
  – функція оперативного контролю;
  – функція оперативної корекції;
  – функція оперативної диспетчеризації.
Узагальнюючі показники системи оперативного управління в умовах невизначеності:
  – показник оперативного планування;
  – показник оперативного контролю;
  – показник оперативної корекції;
  – показник оперативної диспетчеризації.
Формалізація задачі динамічного оперативного керування:
  – набір значень показників СОУ із множини;
  – функціональні можливості СОУ;
  L – вимоги та обмеження конкретної ГВС;
  U – можливі типи невизначеностей, що характерні даній ГВС.

## Slide 7: Структура системи динамічного оперативного керування ГВС

## Slide 8: Класифікатор вирішальних динамічних показників СОУ ГВС
Підхід до оперативного планування: реактивне; прогностично-реактивне; робастне прогностично-реактивне; робастне превентивне.
Політика вибору часу перепланування: періодична; подієва; гібридна.
Стратегія перепланування: повне перепланування; корекція плану.
Метод оперативної диспетчеризації: правила диспетчеризації; евристики; метаевристики; ситуаційне управління; мультиагентні системи.

## Slide 9: Вимоги до процесу ДОК з боку ГВС
Невизначеності (випадкові збурення) – події в реальному часі, які виникають у процесі функціонування системи можуть змінити її стан та/або впливають на її продуктивність.
Тип невизначеності | Невизначеність | Тип системи управління
Пов'язані з ресурсами | несправність машини | СОУ
 | помилка оператора | СОУ
 | відсутність або несправність інструмента | СОУ, АСАУ
 | ліміти завантаження | СОУ, АСАУ
 | затримки у доставці матеріалів | СОУ, АСАУ
 | дефектність матеріалу | СОУ
Пов'язані з операціями | термінові операції | СОУ
 | відміна операцій | СОУ
 | зміни терміну виконання | СОУ
 | невчасне надходження операцій | СОУ
 | зміна пріоритету операцій | СОУ
 | зміна тривалості виконання операцій | СОУ

## Slide 10: Розглянуті обмеження процесу ДОК з боку ГВС
1. Компонувальні структури (схеми) ГВС:
- За типами організації матеріальних потоків:
2. Обчислювальна потужність апаратного забезпечення СОУ:
низька;
середня;
висока.
3. Архітектури СОУ:
централізовані;
розподілені (окрім мультиагентних);
мультиагентні (автономні та медіаторні).
фронтальна;
поперечна;
дипольна;
кутова;
кругова
комбінована.
з централізованим складом;
з проміжним накопичувачем;
з комбінованою структурою.
- За взаємним розташуванням виробничих та обслуговувальних зон:

## Slide 11: Побудова логічної послідовності налаштування вирішальних динамічних показників СОУ

## Slide 12: Концептуальна модель системи оперативного управління ГВС на основі Ф-функції
Загальна Ф-функція будь-якого виробничого процесу являє собою відповідність, що може бути записано декартовим добутком:
об’єкти праці:
  М – матеріали;
  Е – енергія;
  І – інформація;
В – способи впливу на об’єкти праці;
Т – моменти часу впливу;
К – просторовими координатами об’єктів праці.
Концептуальною моделлю СОУ як об’єкта динамічного оперативного керування є ФСОУ-функція, що подається декартовим добутком множин:
ВН – види невизначеностей;
П – підходи до перепланування;
С – стратегія перепланування;
ПЧ – політика вбору часу перепланування;
М – метод перепланування.

## Slide 13: Повний функціональний орграф процесу вибору значень ВДП СОУ
Раціональна траєкторія trr руху – слід у послідовності етапів вибору значень ВДП СОУ, що визначається перетином складових моделей СОУ з максимальними показниками відповідності вимогам та обмеженням ГВС.
ВН – види невизначеностей (ВНР – пов’язані з ресурсами, ВНЗ – з задачами);
П – підходи до перепланування (ПР – реактивний, ППР – прогностично-реактивний, ПРПР – робастний прогностично-реактивний, ПРП – робастний превентивний);
С – стратегія перепланування (СПП – повне перепланування, СКП – корекція плану);
ПЧ – політика вбору часу перепланування (ПЧП – періодична, ПЧПД – подієва, ПЧГ - гібридна);
М – метод перепланування (МПД – правила диспетчеризації, МЕ – евристики, ММЕ – метаевристики, МСУ – ситуаційне управління, ММАС - мультиагентні системи).

## Slide 14: Формування узагальненої моделі вибору вирішальних динамічних показників СОУ
1-й етап – визначення реляційних відношень між окремими компонентами розробленої концептуальної моделі;
2-й етап – кількісне визначення вагомості реляційних зв'язків між визначальними класифікаційними ознаками, що реалізується експертним рейтинговим оцінюванням альтернативних варіантів з використанням методів ранжування і попарних порівнянь.

## Slide 15: Визначенні вагомості реляційних зв'язків між вирішальними динамічними показниками СОУ
При залученні експертів було проведено опитування оцінок ефективності поєднання значень вирішальних динамічних показників наведеними методами із визначенням степенів узгодженості (1 – експерти дають однакові оцінки, 0 – думки експертів неузгоджені):
Метод ранжування:
, де:
, ,
Метод парних порівнянь:
, де:
- число  поєднань по r

## Slide 16: Мультиагентний підхід до автоматизації динамічного оперативного керування
Агент:
, де
• S – непорожня скінченна множина станів зовнішнього середовища;
• A – непорожня скінченна множина дій агента;
• функція поведінки зовнішнього середовища;
• I – непорожня скінченна множина внутрішніх станів агента;
• функція оновлення стану, що зіставляє попередньому внутрішньому стану і новому стану зовнішнього середовища новий внутрішній стан агента;
• – функція прийняття рішення, що зіставляє поточному внутрішньому стану агента деяку дію.
Мультиагентна система:
MAS = (S, AG, env), де
• S – кінцева множина станів зовнішнього середовища;
• AG = {ag1, . . . , agn} – скінченна множина агентів;
• env : S×Aag1 ×. . .×Aagn –> 2S – функція, що описує можливу реакцію зовнішнього середовища на дії агентів системи.

## Slide 17: Гнучка інтелектуалізована мультиагентна конфігурація
Мультиагентна структура:
Множина зв’язаних між собою ФСІА;
Фазі-перетворювач:
Трансформує множину
значень вхідних змінних
, що відображають вимоги і обмеження ГВС
у множину факторів
, заданих на значеннях вхідних змінних з визначеними експертами ступенями приналежності.
Дефазі-перетворювач:
Трансформує множину факторів
і визначених експертами ступенів приналежності
у множину
значень умов сумісності поточної моделі СОУ із заданим на вході набором вимог та обмежень ГВС.

## Slide 18: Гнучка інтелектуалізована мультиагентна система
Гнучка інтелектуалізована мультиагентна система –
це сукупність ГІМАК АОП, в якій реалізується логічна послідовність налаштування вирішальних динамічних показників СОУ з такою послідовністю їх перебирання в просторі набору вирішальних динамічних показників, яка, будучи виконувана користувачем і/або внутрішнім ініціюючим джерелом, відтворює принципи агентно-орієнтованого підходу та автономно дозволяє виокремити модель/моделі СОУ, здатні задовольнити вимоги та обмеження ГВС.

## Slide 19: Система підтримки прийняття рішень на основі ГІМАС як основа системи динамічного оперативного керування ГВС
Задачі СППР:
автоматизація процесу синтезу структури ГІМАС за заданими складовими та обмеженнями;
інтелектуалізований вибір значень показників об’єкта динамічного керування, шляхом перебирання ІА умов виконання критеріїв обслуговуваності поточним вектором можливостей наявних вимог та обмежень;
використання експертних знань, в тому числі у нечіткій формі, із забезпеченням механізмів фазифікації, дефазифікації та нечіткого виведення;
передача результатів роботи до суміжних підсистем в уніфікованому форматі;
забезпечення зручного та наочного відображення інформації кінцевому користувачу у вигляді графічного інтерфейсу;
можливість підключення додаткових модулів для розширення функціональності системи.

## Slide 20: Алгоритми роботи програмного комплексу на основі ГІМАС
1
Додавання користувачем додаткових обмежень.
Введення користувачем отриманих від експертів даних.
Автоматична генерація структури ГІМАС та ініціалізація АОП з усіма необхідними ІА для кожної класифікаційної ознаки.
Зберігання структури та налаштувань системи для повторного використання.
Додавання користувачем вирішальних динамічних показників, наборів їх значень та послідовності налаштування.
2
3
4
5
1
2
3
Введення користувачем або зчитування з заданої інформаційної підсистеми вхідних значень показників та обмежень.
Реалізація ітераційної процедури ДОК за допомогою ГІМАС.
Передача результатів до суміжних підсистем та виведення у зручній графічній формі.
Алгоритм налаштування програмного комплексу:
Алгоритм використання програмного комплексу:

## Slide 21: Імітаційне моделювання роботи ГВС із системою динамічного оперативного керування
Задавання значень вимог та обмежень для тестових ГВС:
  обчислювальна потужність апаратного забезпечення СОУ;
  архітектура СОУ;
  структурно-компонувальна схема;
  матриця часу переміщень АТМ;
  властиві види невизначеностей для ГВС.
Ініціалізація СППР вибору значень показників СОУ на основі ГІМАС та налаштування усіх необхідних компонентів.
Визначення значень показників СОУ для обраних тестових ГВС за допомогою синтезованої ГІМАС.
Розробка моделі ГВС з обраним методом динамічного керування.
Розв’язання тестових задач на основі наборів технологічних операцій, що можуть бути виконані на тестових ГВС.
Вибір критеріїв оптимальності та інтерпретація отриманих результатів.

## Slide 22: Визначення вимог та обмежень тестових ГВС
3. Структурно компонувальні схеми:
1. Обчислювальна потужність апаратного забезпечення СОУ:
  висока.
2. Архітектура СОУ:
  централізована.
4. Невизначеності характерні для ГВС:
  невизначеності, що пов’язані з ресурсами (несправність автономних транспортних модулів;
Час | L/U | М1 | М2 | М3 | М4
L/U | 0 | 6 | 8 | 10 | 12
М1 | 12 | 0 | 6 | 8 | 10
М2 | 10 | 6 | 0 | 6 | 8
М3 | 8 | 8 | 6 | 0 | 6
М4 | 6 | 10 | 8 | 6 | 0
Час | L/U | М1 | М2 | М3 | М4
L/U | 0 | 4 | 6 | 8 | 6
М1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2
М2 | 8 | 12 | 0 | 2 | 4
М3 | 6 | 10 | 12 | 0 | 2
М4 | 4 | 8 | 10 | 12 | 0
М1 – ГВМ токарних операцій; М2 – ГВМ свердлильних операцій;
М3 – ГВМ фрезерувальних операцій; М4 – ГВМ штампувальних операцій;

## Slide 23: Програмний комплекс на основі ГІМАС
Результати роботи:
Підхід до оперативного планування:
прогностично-реактивний.
Стратегія перепланування:
корекція плану.
Політика вибору часу перепланування:
подієва.
Метод диспетчеризації:
метод на основі мультиагентних систем.

## Slide 24: Модель ГВС з методом оперативної диспетчеризації на основі мультиагентної системи
Мультиагентна модель ГВС:
де:
agМ – агент-менеджер;
ag*АТМ – метаагент АТМ:
  agДАТМ – агент диспетчеризації АТМ;
  agРАТМ – агент ресурсів АТМ;
ag*ГВМ – метаагент ГВМ:
  agДГВМ – агент диспетчеризації ГВМ;
  agДГВМ – агент ресурсів ГВМ;
ag*З – метаагент системи замовлення:
  agО - agN – агенти операцій.

## Slide 25: Метод оперативної диспетчеризації на основі МАС: Розподіл задач транспортування з використанням CNet
Кожен агент диспетчеризації АТМ формує пропозицію на виконання задачі із робочого списку з найближчим часом початку:
де:
ELTi — найближчий час початку опрацювання задачі i;
CL — поточне розташування АТМ;
PCPi — розташування точки початку обробки задачі i;
t — поточний момент часу;
t(..., ...) — час переміщення між двома точками;
EPTi — найближчий час можливого початку обробки задачі i.

## Slide 26
№ | Відстань | Час очікування | Частота запитів | Пріоритет
1 | Далеко | Короткий | Висока | Низький
2 | Далеко | Короткий | Середня | Середньо низький
3 | Далеко | Короткий | Низька | Середній
4 | Далеко | Середній | Висока | Низький
5 | Далеко | Середній | Середня | Низький
… | … | … | … | …
25 | Близько | Довгий | Висока | Середній
26 | Близько | Довгий | Середня | Високий
27 | Близько | Довгий | Низька | Високий
Метод оперативної диспетчеризації на основі МАС: Розподіл задач транспортування з використанням СНВ
Вхідні змінні:
1)
- Продукційні правила:
2)
3)
Вихідна змінна:

## Slide 27: Умови експериментальних задач для тестових ГВС
М1(8); М2(16); М4(12)
М1(20); М3(20); М2(18)
М3(12); М4(8); М1(15)
М4(24); М2(18)
М3(10); М1(15)
М1(10); М4(18)
М2(10); М4(18)
М1(10); М3(20)
М2(10); М3(15); М4(12);
М1(10); М2(15); М4(12);
М1(10); М2(15); М3(12);
М1(16); М3(15)
М2(18); М4(15)
М1(20); М2(10)
М3(15); М4(10)
М1(18); М2(10); М3(15); М4(17)
М4(11); М1(10); М2(7)
М3(12); М2(10); М4(8)
М2(7); М3(10); М1(9); М3(8)
М2(7); М4(8); М1(12); М2(6)
М1(9); М2(7); М4(8); М2(10); М3(8)
М2(10); М3(15); М4(8); М1(15)
4 набори технологічних операцій, що виконуються на ГВС1 та ГВС2 для розв’язання експериментальних задач (у дужках подано час виконання кожної операції), де:
М1 – ГВМ токарних операцій;
М2 – ГВМ свердлильних операцій;
М3 – ГВМ фрезерувальних операцій;
М4 – ГВМ штампувальних операцій;
1
2
3
4

## Slide 28: Порівняльний аналіз результатів моделювання роботи ГВС зі значеннями вирішальних динамічних показників СОУ налаштованих за допомогою СДОК
Приклад | MAS | MFCFS | STD | STT | Зменшення періоду обробки, %
1-1 | 118 | 121 | 114 | 132 | 3.19
1-2 | 131 | 150 | 135 | 148 | 9.04
1-3 | 130 | 126 | 126 | 132 | -1.61
1-4 | 186 | 198 | 208 | 225 | 11.32
2-1 | 86 | 98 | 92 | 106 | 12.54
2-2 | 74 | 106 | 92 | 102 | 25.73
2-3 | 102 | 104 | 104 | 104 | 1.92
2-4 | 117 | 143 | 139 | 167 | 21.32
Критерій продуктивності ГВС:
- період обробки.
Методи оперативної диспетчеризації:
Метод диспетчеризації на основі МАС;
Правило MFCFS (Modified First-Come-First-Served);
Правило STD (Shortest traveling distance);
Правило STT (Shortest traveling time).

## Slide 29: Порівняльний аналіз результатів моделювання роботи ГВС зі значеннями вирішальних динамічних показників СОУ налаштованих за допомогою СДОК
Критерій продуктивності ГВС:
- середній час простою АТМ.
Методи оперативної диспетчеризації:
Правило диспетчеризації FCFS (First-Come-First-Served);
Метод диспетчеризації на основі МАС (з використанням CNet);
Метод диспетчеризації на основі МАС (з використанням СНВ).

## Slide 30: Висновки
Створено формалізовану модель процесу та синтезовано структуру системи динамічного оперативного керування (СДОК).
Створено класифікатор вирішальних динамічних показників та їх можливих значень.
Синтезовано концептуальну модель СОУ як об’єкта динамічного керування на основі Ф-функції.
Обґрунтовано застосування мультиагентних системи, експертних системи та нечіткого логічного виведення при здійсненні автоматизованого ДОК.
Розроблено підхід до автоматизації динамічного оперативного керування на основі гнучких інтелектуалізованих мультиагентних для врахування всіх ВДП.
Створено алгоритмічне та програмне забезпечення СДОК у вигляді програмного комплексу на основі ГІМАС.
Здійснено вдосконалення мультиагентного методу оперативної диспетчеризації ГВС шляхом використання системи нечіткого виведення.
Результати моделювання роботи ГВС зі СДОК демонструють вищу продуктивність за обраними критеріями: тривалість періоду обробки – на 10,4% та середній час очікування – на 12%.
Запропонований у роботі підхід до динамічного оперативного керування носить узагальнюючий характер та може бути застосований для динамічного корегування показників оперативного управління об’єктами різної природи.